Nr sprawy :

ZSz /G 270/04/ 2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

„Prace w stołówce Zespołu Szkół w Halinowie”

#### ZAŁĄCZNIK  nr 6

„Prace w stołówce Zespołu Szkół w Halinowie”

Zakres prac:

- Wydzielenie stołówki mniejszej dla dzieci młodszych ściankami z karton-gipsu ze stołówki szkolnej w budynku administracyjnym ZSZ 
w Halinowie (postawienie ścianek, obsadzenie drzwi wewnętrznych

- w posiadaniu Inwestora)

- Malowanie wydzielonej stołówki dla dzieci młodszych (farba emulsyjna, lamperia)

Zamawiający:

Zespół Szkół w Halinowie

ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów

Adres budowy:

Zespół Szkół w Halinowie

ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów

- Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych w budynku Zespołu Szkół w Halinowie polegających na:

- wydzieleniu stołówki mniejszej dla dzieci młodszych ściankami z karton-gipsu (postawienie ścianek, obsadzenie drzwi wewnętrznych - w posiadaniu Inwestora),

- malowaniu stołówki dla dzieci młodszych (farba emulsyjna, lamperia).

Zakres robót

- Ścianka działowa z karton-gipsu.

Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile U), zamocowanych do podłogi i stropu, oraz elementów pionowych (profile C), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków w żadnym wypadku nie może być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby łączenia płyt

wypadały na słupkach.

W celu zapewnienia izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych), należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej, wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 60 cm lub 62,5 cm i nie stabilizuje się ich położenia. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub gilotyną dźwigniową. Długość tych profili powinna być mniejsza o 10-20 mm od wysokości pomieszczenia.

Drzwi wewnętrzne montowane są na etapie wykonywania rusztu, wg projektu.

Płyty g-k przykręca się samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. Do maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić spoinie przenoszenie nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić je taśmą z materiału włóknistego (taśmy z włókna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny należy dwukrotnie szpachlować i przeszlifować.

Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy narożnikowe

- Prace malarskie.

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

W skład prac wchodzi również zabezpieczenie podłóg w miejscu prowadzonych prac poprzez rozścielenie foli osłonowej lub tektury falistej zabezpieczającej powierzchnię podłóg lastrykowych. Po wykonanych pracach malarskich należy doprowadzić podłogę do stanu obecnego.

Wykonać lamperię w wydzielonej stołówce wzorując się na stanie obecnym.

Należy nanieść dwie warstwy farby olejnej matowej (kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z Dyrekcją Zespołu).

Na ścianach powyżej lamperii pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną zmywalną (kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z Dyrekcją Zespołu).

Szczegółowy zakres i ilości robót podany jest w przedmiarze robót.

Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny, jednak Oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru. W wycenie należy ująć wszelkie koszty związane z prowadzonymi pracami.

Zaleca się dokonania wizji lokalnej na terenie prowadzenia prac oraz przed rozpoczęciem robót wykonanie obmiarów z natury.

3. Materiały

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
w właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót – dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych

certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej

jednego z wymagań podstawowych;

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

3) wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano  oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

4) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami

i obowiązującymi  normami.

- Stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej – następujące rodzaje:

- kształtowniki na słupki ścian szkieletowych

- kształtowniki obwodowe

- kształtowniki do ościeżnic drzwiowych

- kształtowniki do wzmocnienia naroży

- Płyty gipsowo - kartonowe grubości 12,5mm

- Klej gipsowy

- Blachowkręty i wkręty

- Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

- Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej

- Wełna mineralna

- Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników

- Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem o profilu prostokątnym szerokości 15mm i wysokości 35mm

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów na terenie placu budowy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwości

- Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz posiada dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Inwestor zabezpieczy wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

5.   Bezpieczeństwo prowadzenia robót

Podczas prac budowlanych budynek będzie częściowo użytkowany. Wykonawca w porozumieniu z administratorem określi kolejność wykonywania prac budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektu oraz zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom.

6.   Wykonanie robót

Roboty powinny być prowadzone :

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca Dz. Ust. Nr. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami;

- zgodnie z przepisami wykonawczymi do w/w Ustawy;

- zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami PN oraz normami europejskimi EN

- zgodnie z normami branżowymi;

- zgodnie ze sztuka budowlana.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych  materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z wymaganiami ST

7.   Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi jednorazowo po zgłoszeniu całkowitego zakończenia robót przez Wykonawcę.