Nr sprawy :

ZSz /G 270/02/ 2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

„Remont  w Zespole Szkół w  Halinowie”

#### ZAŁĄCZNIK  nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Remont  w Zespole Szkół w  Halinowie”

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych w budynku Zespołu Szkół w Halinowie obejmujących:

- Wykonanie remontu - malowanie stołówki szkolnej w budynku administracyjnym ZSz w Halinowie (farba emulsyjna, lamperia, sufit, grzejniki, kanały wentylacyjne)

- Wymiana posadzki w sali nr 201 w budynku Szkoły Podstawowej 
ZSz w Halinowie (wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych zgrzewanych 
z wywiniętym cokołem, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie)

Zamawiający:

Zespół Szkół w Halinowie

ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów

Adres budowy:

Zespół Szkół w Halinowie

ul. Okuniewska 115; 05-074 Halinów

- Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych w budynku Zespołu Szkół w Halinowie polegających na:

- Wykonaniu remontu - malowanie stołówki szkolnej w budynku administracyjnym ZSZ w Halinowie (farba emulsyjna, lamperia, sufit, grzejniki, kanały wentylacyjne)

- Wymianie posadzki w sali nr 201 w budynku Szkoły Podstawowej 
ZSz w Halinowie (wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych zgrzewanych 
z wywiniętym cokołem, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie).

- Zakres robót

- Prace malarskie.

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

W skład prac wchodzi również zabezpieczenie podłóg w miejscu prowadzonych prac poprzez rozścielenie foli osłonowej lub tektury falistej zabezpieczającej powierzchnię podłóg z terakoty. Po wykonanych pracach malarskich należy doprowadzić podłogę do stanu obecnego.

Na sufitach należy wykonać przetarcie tynku. Miejsca szczególnych nierówności przeszpachlować.

W kilku miejscach na ścianach i sufitach wystąpiły odparzenia tynku – taki tynk należy odbić i uzupełnić nowym tynkiem.

Wykonać lamperie w dużej stołówce wzorując się na stanie obecnym. W małej stołówce ściany pomalować tylko farbą emulsyjną.

W celu należytego wykonania lamperii należy usunąć warstwy farby olejnej obecnie znajdującej się na ścianach pomieszczeń poprzez mechaniczne jej zeszlifowanie. Wyklucza się zastosowanie metody opalania farby  oraz zastosowania metody ługowania. Przed nałożeniem warstwy szpachli należy zagruntować powierzchnię  ścian. Na naniesioną i przeszlifowaną warstwę szpachli należy nanieść dwie warstwy farby olejnej matowej (kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z Dyrekcją Zespołu).

Na ścianach powyżej lamperii oraz na sufitach należy wykonać przetarcie tynku. Miejsca szczególnych nierówności przeszpachlować. Następnie pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną zmywalną (kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z Dyrekcją Zespołu).

Grzejniki żeliwne i rury centralnego ogrzewania należy oczyścić i pomalować farbą olejną odporną na wysoką temperaturę. W ramach zakresu prac trzeba również oczyścić i pomalować barierki montowane na schodach klatki schodowej oraz osłony grzejnikowe drewniane.

- Wymiana posadzki

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie 
z przepisami budowlanymi. Zaleca się wyrównanie podłoża poprzez usunięcie grubszej warstwy wierzchniej. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 4-8mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek, które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoże powinno być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się 
w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV typu TARKETT OPTIMA powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju zgodnego 
z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10cm.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin znajdującej się na stronie internetowej producenta wykładzin Tarkett.

Szczegółowy zakres i ilości robót podany jest w przedmiarze robót.

Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny, jednak Oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru. W wycenie należy ująć wszelkie koszty związane z prowadzonymi pracami.

Zaleca się dokonania wizji lokalnej na terenie prowadzenia prac oraz przed rozpoczęciem robót wykonanie obmiarów z natury.

- Materiały

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
w właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót – dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych

certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej

jednego z wymagań podstawowych;

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

3) wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano  oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

4) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami

i obowiązującymi  normami.

- Wykładzina PCV TARKETT OPTIMA lub równoważna

Specyfikacja techniczna:

- grubość całkowita : 2mm

- waga całkowita : 2800g/m2

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na

rozwój

- kolory : 30 kolorów

- masy klejowe

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów na terenie placu budowy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwości

- Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz posiada dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Inwestor zabezpieczy wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

5.    Bezpieczeństwo prowadzenia robót

Podczas prac budowlanych budynek będzie częściowo użytkowany. Wykonawca w porozumieniu z administratorem określi kolejność wykonywania prac budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektu oraz zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom.

6.    Wykonanie robót

Roboty powinny być prowadzone :

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca Dz. Ust. Nr. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami;

- zgodnie z przepisami wykonawczymi do w/w Ustawy;

- zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami PN oraz normami europejskimi EN

- zgodnie z normami branżowymi;

- zgodnie ze sztuka budowlana.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych  materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z wymaganiami ST

7.   Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi jednorazowo po zgłoszeniu całkowitego zakończenia robót przez Wykonawcę.