Załącznik nr 6  do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów

Spis treści

Spis treści	1

Spis tabel	2

1.         Przedmiot zamówienia	3

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	3

2.1	Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.	3

2.2	Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie urządzeń do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na posesjach komunalnych	8

2.3	Wyposażenie w pojemniki do zbierania odpadów w sposób selektywny lokalnych punktów selektywnego zbierania oraz posesjach komunalnych.	9

3.	Sposób świadczenia usług	111

3.1	Częstotliwość odbierania odpadów	111

3.2	Harmonogram	111

3.3	Standard sanitarny i ochrony środowiska	122

3.4	Monitoring i komunikacja	122

3.5	Sprawozdawczość	144

3.6	Reklamacje	144

4.	Warunki techniczne, jakie ma spełniać wykonawca	155

4.1	Środki transportu i urządzenia do zbierania odpadów komunalnych	165

5.	Liczba mieszkańców w gminie Halinów	18

Spis tabel

Tabela 1 Kody odpadów przewidziane do odbierania w ramach usługi	4

Tabela 2 Prognozowane nagromadzenie odpadów oraz ilości odpadów wytwarzanych – przewidziane do odbierania na podstawie danych z 2012 roku	5

Tabela 3 Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów zmieszanych.	9

Tabela 4 Liczba gospodarstw domowych, które należy wyposażyć w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałych wraz z częstotliwością opróźniania	9

Tabela 5 Liczba gospodarstw, które należy wyposażyć w pojemniki do zbierania odpadów segregowanych wraz z częstotliwością opróżniania	10

Tabela 6 Wymagania jakie powinny spełniać pojazdy do zbierania odpadów	16

Tabela 7 Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminie Halinów	18

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów oraz punktu PSZOK.

- Zakup i dostarczenie worków na odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane dla każdej nieruchomości umieszczonej w spisie adresów przekazanym Wykonawcy.

- Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych dla budynków wielorodzinnych komunalnych,

- Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów selektywnie zebranych w punkcie PSZOK umiejscowionym w m. Długa Kościelna nr ew. działki 253/5 i 253/1 przy gminnej oczyszczalni ścieków.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo- mieszkalne w części mieszkalnej.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

- Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych (czarny worek) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w następujących frakcjach:

- Papier i opakowania wielomateriałowe – worek niebieski;

- Szkło – worek zielony;

- Tworzywa sztuczne – worek żółty,

- Metale – worek biały;

- Odpady wielkogabarytowe w czasie okresowych ”wystawek”- 1 raz  w roku,

Worki o poj. 120l dostarczane przez Wykonawcę muszą być wykonane z folii, której grubość dostosowana jest do rodzaju odpadów oraz wyklucza rozerwanie się worka. Worki muszą być opisane zgodnie z powyższym zestawieniem. Na workach musi zostać wykonany widoczny, duży nadruk w kolorze czarnym (na worku czarnym w kolorze jasnym – np. białym),  zawierający dużą nazwę Zamawiającego „Gmina Halinów” oraz  nr telefonu. Wykonawca ma również obowiązek umieszczenia na workach swojej nazwy, logo i nr telefonu – mniejszy niż nazwa Zamawiającego. Komplet worków Wykonawca dostarczy na wszystkie nieruchomości przed 1 stycznia 2015r.

Część worków z każdej frakcji wykonawca pozostawi w punkcie PSZOK oraz w Urzędzie Miejskim w Halinowie, aby mieszkańcy mogli je pobierać gdy zapełnią pozostawiony worek. Wykonawca zapewni stałą dostawę worków do punktu PSZOK oraz do Urzędu Miejskiego w Halinowie, kontrolując ich ilość na stanie punktu.

W momencie odbioru odpadów Wykonawca pozostawi na posesji taką ilość worków jaką odebrał, uwzględniając wszystkie frakcje.

Wykonawca ma możliwość w ramach umowy cywilno-prawnej wydzierżawić mieszkańcom kontenery i pojemniki na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów to w szczególności:

Tabela 1 Kody odpadów przewidziane do odbierania w ramach usługi z punktu PSZOK

| 20 01 01 | Papier i tektura |
| --- | --- |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14 | Kwasy |
| 20 01 15 | Alkalia |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 31 | Leki z punktów aptecznych |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły i żużel |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 17 01 02 | Odpady rozbiórkowe |
| 20 01 08 | Odpady biodegradowalne (odpady zielone) |

- Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wg. Stanu na 30.06.2014  roku na terenie Gminy Halinów zamieszkuje 14.559 osób, co stanowi ok. 4.430 gospodarstw. Uwaga: Ilości nieruchomości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości.

- W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o ok.  5%.

- Wykonawca otrzyma najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów.

- Zamawiający udostępni wykonawcy dane dotyczące nieruchomości w systemie informatycznym DOC.PL. Zamawiający w cyklu tygodniowym będzie przekazywał drogą elektroniczną (e-mail) zmiany w bazie nieruchomości (zgodnie z złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty).

- W przypadku zamieszkania mieszkańców w nowych nieruchomościach, Wykonawca odbierze odpady komunalne z „nowych nieruchomości” począwszy od pierwszego tygodnia od umieszczenia ich w adresowej bazie danych gminy.

- Wykonawca 1 raz w roku (w maju) zorganizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych.

- Wykonawca 1 raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu przez punkt apteczny, odbierze z aptek (4 na terenie Gminy) wskazanych przez Zamawiającego przeterminowane leki z dostarczonych uprzednio przez siebie do punktów aptecznych pojemników odpowiednio oznaczonych. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów w ciągu 24h od zgłoszenia.

- Prognozowane ilości poszczególnych frakcji odpadów do zebrania przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2 Prognozowane nagromadzenie odpadów oraz ilości odpadów wytwarzanych – przewidziane do odbierania na podstawie danych z 2013/2015 roku

| Główne dane - do przedmiotu zamówienia |
| --- |
| Szacunkowa ilość odpadów do odebrania z gminy Halinów w ciągu 2 lat – okres trwania umowy lata 2015-2016 [Mg] | 5520,00 |
| Ilość odpadów odebrana w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. z terenu Gminy Halinów (dane z kpo) [Mg] | 2509,63 |
| w tym ilość odpadów odebrana jako zmieszane odpady komunalne [Mg] | 1527,07 |

Szczegółowe zestawienie odebranych odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. z terenu Gminy Halinów z podziałem na poszczególne frakcje (kody odpadów)  - dane z kart przekazania odpadów od firm odbierających odpady 
z terenu Gminy Halinów w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów .

| kod odpadu | nazwa | RAZEM (od lipca 2014 r. do czerwca 2014 r.) |
| --- | --- | --- |
| 10 01 15 | popioły paleniskowe | 10,52 |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 124,802 |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 117,797 |
| 15 01 04 | odpady opakowaniowe z metali | 18,91 |
| 15 01 05 | opakowania wielomateriałowe | 1,7 |
| 15 01 06 | zmieszane odpady opakowaniowe | 18,7 |
| 15 01 07 | opakowania ze szkła | 257,333 |
| 16 01 03 | zużyte opony | 8,9 |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 53,97 |
| 17 01 02 | gruz ceglany | 40,82 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 41,57 |
| 17 03 80 | odpadowa papa | 3,26 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 0,3 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 4,34 |
| 20 01 02 | Szkło kolorowe | 1,7 |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,015 |
| 20 01 40 | metale | 0,658 |
| 20 01 99 | inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) | 114,34 |
| 20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji | 145,38 |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1527,07 |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe | 61,49 |
| RAZEM | 2509,625 |

- Zamawiający wymaga, takiej organizacji usług odbierania odpadów, która pozwoli mu w sposób jednoznaczny ustalić ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych 
i pozostałych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów zmieszanych z nieruchomości (sprzed posesji oraz z altanek śmietnikowych), na których zamieszkują mieszkańcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów selektywnie zebranych od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00. Przy czym dla każdej miejscowości należy ułożyć tak harmonogram odbioru by został spełniony warunek opisany w pkt 11 powyżej.

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych w maju w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Odpady wielkogabarytowe będą wystawiane przez mieszkańców przed posesję.

- Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.

- Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed datą świadczenia usługi odbierania odpadów przekaże gminie wykaz pojazdów świadczących usługi oraz numery rejestracyjne tych pojazdów w poszczególnych dniach i poszczególnych miejscowościach. W przypadku awarii pojazdu i konieczności użytkowania pojazdu zastępczego wykonawca w tym samym dniu przekaże informację o numerach rejestracyjnych pojazdów zastępczych.

- Wykonawca tak opracuje „trasy” by odpady były zbierane tylko na terenie gminy i tylko z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Nie dopuszcza się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy lub z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. Pojazdy po zapełnieniu, bez dodatkowego postoju będą dostarczały odpady do zakładu przetwarzania odpadów.

- Odpady należy odbierać w terminach określonych w harmonogramie.

- Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem, gdzie dla odpadów zmieszanych należy stosować samochody z zabudową kompaktującą (śmieciarki), a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową skrzyniową zależnie od rodzaju urządzeń do zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5.1.

- Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych (worki czarne) i selektywnie zebranych (worki żółte, niebieskie, zielone i białe).

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane umieszczone w pojemnikach i workach wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru w każdej ilości. Wykonawca będzie monitorował ilość odbieranych odpadów z nieruchomości zgodnie z uregulowaniami rozdz. 3.4.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne selektywnie zebrane z pojemników min. 1100l do selektywnego zbierania odpadów umieszczonych przy domach komunalnych oraz wszystkie worki wystawione przez mieszkańców nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy odpady komunalne zmieszane są gromadzone niezgodnie z regulaminem Wykonawca odbierze te odpady oraz powiadomi gminę o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem.

- Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany do powiadomienia gminy o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości tj. umieszczania frakcji selektywnie zbieranej w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja pozostała).

- Wykonawca każdorazowo udokumentuje fotograficznie zakres i sposób naruszenia regulaminu.

- Wykonawca będzie pisemnie informował Gminę, o przypadkach naruszenia regulaminu przez właścicieli nieruchomości zamieszczając tę informację w miesięcznym sprawozdaniu z wykonania usług.

- Odpady komunalne (zmieszane i selektywnie zebrane) należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.

- Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów w tym należących do właścicieli nieruchomości i Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

## Wyposażenie nieruchomości gminnych  i utrzymanie urządzeń do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia pojemników do zbierania odpadów zmieszanych dla budynków komunalnych wielorodzinnych.

- Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników 2 razy w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich naprawy lub odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych etykiet informacyjnych itp.).

- Wymaga się by pojemniki do zbierania odpadów spełniały następujące wymagania:

Tabela 3 Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów zmieszanych.

| Rodzaj pojemnika | Szt. | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych o poj. 1100 litrów | 3 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej o grubości min 2 mm, o pojemności 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. |

Tabela 4 Liczba gospodarstw domowych, które należy wyposażyć w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych wraz z częstotliwością opróżniania

| Łączna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie gminnych lokali komunalnych | Ilość | Liczba wywozów w roku |
| --- | --- | --- |
| Pojemniki ok. 1100 litrów | 3 | 52 |

- Szczegółowe dane dot. ilości pojemników wykazanych w tabelach powyżej wykonawca pozyska w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca uzupełni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych począwszy od 15 grudnia 2014 do dnia 01 stycznia 2015r.

- Najpóźniej w dniu 01 stycznia 2015r. wszystkie nieruchomości objęte obsługą winny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych.

- Wykonawca po dokonaniu czynności wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, przekaże gminie szczegółowy wykaz pojemników (liczba, pojemność, miejsce ustawienia).

## Wyposażenie w pojemniki do zbierania odpadów w sposób selektywny lokalnych punktów selektywnego zbierania oraz domów komunalnych.

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy wyposażyć punkt selektywnej zbiórki odpadów PSZOK w pojemniki zgodnie z zestawieniem oraz jest zobligowany do czyszczenia (mycia), dezynfekcji i dezynsekcji wszelkich urządzeń do selektywnego zbierania odpadów. Mycie, dezynfekcję i dezynsekcję należy prowadzić, co najmniej dwa razy w roku.

- Na terenie PSZOK zbierane będą odpady posegregowane:

- szkło

- papier

- metal

- tworzywa sztuczne

- opakowania wielomateriałowe

- zużyte opony

- odpady biodegradowalne w tym odpady zielone

- popiół, żużel

- chemikalia, odpady niebezpieczne

- odpady rozbiórkowe i budowlane, w ilościach nie wskazujących na roboty rozbiórkowe lub budowlane związane ze zgłoszeniem budynku do rozbiórki lub posiadającym decyzje na budowę.

Na wszystkie powyżej wymienione frakcje wykonawca dostarczy oddzielne kontenery.

Wykonawca w ramach odbioru odpadów biodegradowalnych dostarczy do punktu PSZOK odpowiedni kontener i zapewni odbiór choinek w miesiącach: styczeń i luty 2015 i 2016 roku.

Kontenery będące własnością Wykonawcy, właściwie opisane (np. papier, szkło, plastik), sprawne, bez uszkodzeń, estetyczne, w odpowiednim dla każdego z surowców kolorze, o pojemności  7 m³ lub max. 14 m³ , powinny być ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie zgodzi się na łączenie w ramach jednego kontenera różnych frakcji.

Opróżnianie kontenerów pełnych i uprzątnięcie odpadów znajdujących się w ich pobliżu odbywać się będzie minimum dwa razy w tygodniu w godzinach pracy PSZOK lub dodatkowo na zgłoszenie Zamawiającego.

Wykonawca w ramach wykonywanej usługi podstawi dodatkowy kontener na popiół we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Kontener musi być zamykany (klapy) aby zabezpieczyć zawartość przed wpływem warunków atmosferycznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć teren przy budynkach komunalnych w pojemniki o poj. min. 1100l do segregacji odpadów odpowiednio oznaczone kolorem zgodnym z kolorami worków i/lub opisem (tworzywa sztuczne, szkło, papier i opakowania wielomateriałowe i metal) i w odpowiednich kolorach – zgodnie z tabelą 5.

Tabela 5  Liczba gospodarstw domowych, które należy wyposażyć w pojemniki do zbierania odpadów segregowanych wraz z częstotliwością opróżniania

| Łączna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie gminnych lokali komunalnych | Ilość | Liczba wywozów w roku |
| --- | --- | --- |
| Pojemnik o poj. min. 1100l w kolorze żółtym z napisem PLASTIK | 3 | 26 |
| Pojemnik o poj. min. 1100l w kolorze zielonym z napisem SZKŁO | 3 | 26 |
| Pojemnik o poj. min. 1100l w kolorze niebieskim z napisem PAPIER | 3 | 26 |
| Pojemnik o poj. min. 1100l w kolorze białym z napisem METAL | 3 | 26 |

# Sposób świadczenia usług

## Częstotliwość odbierania odpadów

- Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) nieruchomości zamieszkałe - jednorodzinne:

a) odpady zmieszane i resztki po segregacji - raz na dwa tygodnie;

b) odpady segregowane - raz na miesiąc.

2) nieruchomości zamieszkałe - wielorodzinne:

a) odpady zmieszane i resztki po segregacji - raz na tydzień;

b) odpady segregowane – raz na dwa tygodnie

## Harmonogram

- Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, ze wskazaniem: miejscowości, ulicy, numeru nieruchomości i terminów odbierania odpadów komunalnych uwzględniając typ zabudowy.

- W przypadku nieruchomości wielorodzinnych należy ustalić harmonogram odbioru odpadów, biorąc pod uwagę ilość i wielkość pojemników do zbierania odpadów.

- Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych (w formie kalendarza) opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę wielkość pojemników oraz wymaganą częstotliwość odbierania odpadów. Harmonogram powinien być wydrukowany na papierze o gramaturze min. 180 g/m2 i formacie B4.

- Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów opisanych w pkt 3.1 ust. 1 pkt 1 i 2 powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek). W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, wykonawca odbierze odpady w następnym dniu, następującym po dniu wolnym.

- Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawianie odpadów do odbioru.

- Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę musi być kontynuacją harmonogramu obowiązującego na terenie gminy w 2014 roku w taki sposób aby zachować odstępy czasowe między poszczególnymi odbiorami odpadów zmieszanych nie przekraczające max. 3 tygodni i segregowanych max. 5 tygodni przy pierwszym odbiorze w styczniu 2015 roku.

- Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia na 30 dni przed rozpoczęciem usługi w wersji papierowej dla każdego rejonu odbioru odpadów oraz w wersji elektronicznej w programie z możliwą edycją.

- Harmonogram w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego zostanie podany do wiadomości mieszkańcom, poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy, a także na stronie internetowej wykonawcy do dnia 15 grudzień 2014. Nadto wykonawca dostarczy w formie pisemnej (zgodnym z opisem w pkt. 3) harmonogram właścicielom nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządcy nieruchomości do dnia 15 grudnia 2014r.

- Wykonawca przekaże harmonogram odbierania odpadów komunalnych w ciągu tygodnia dla „nowych nieruchomości” ujętych w bazie danych.

- W przypadku nieprzewidzialnych okoliczności (np. siła wyższa), za zgodą Zamawiającego, wykonawca może dokonać okresowej zmiany harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, dokonując powiadomienia zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8.

## Standard sanitarny i ochrony środowiska

- Wykonawca świadcząc usługi odbierania odpadów winien przestrzegać zasad wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktów wykonawczych.

- Wykonawca będzie tak prowadził usługi odbioru odpadów by nie dochodziło do wysypywania odpadów podczas przemieszczania pojemników do samochodu i  załadunku odpadów. Wykonawca uprzątnie odpady, które zostały wysypane.

- Wykonawca uprzątnie i odbierze odpady umieszczone poza pojemnikami w lokalnym punkcie selektywnego zbierania niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez wykonawcę czy przez użytkownika  oraz odpady rozsypane wokół worków wystawionych przed posesję.

## Monitoring i komunikacja

- Wykonawca będzie na bieżąco monitorował ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych (miejscowościami) i dokona comiesięcznego, narastającego szacowania ilości odebranych odpadów oraz  uwzględni w sprawozdaniu zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.5.

- W przypadku zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości gmina powiadomi wykonawcę o konieczności dalszego odbierania odpadów z danej nieruchomości, poprzez przesłanie drogą elektroniczną wykazu zmian do bazy nieruchomości, a wykonawca będzie kontynuował odbieranie odpadów z danej nieruchomości.

- Wykonawca będzie na bieżąco monitorował ilość odebranych odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych (miejscowościami) oraz PSZOK  i dokona comiesięcznego, narastającego szacowania ilości odebranych odpadów.

- Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w zakresie umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów powiadomi gminę i właściciela nieruchomości.

- Powiadomienie gminy nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym.

- Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej ulotki w kolorze niebieskim z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w ____________________________, że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Halinów.

W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady selektywnie zbierane w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (worek czarny).

Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

- W przypadku drugiego kolejnego lub trzeciego naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości, wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości.

- Powiadomienie gminy nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym.

- Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej ulotki w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów. Ulotka powinna być z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w _______________________, że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Halinów.

W dniu_______________ stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci umieszczono odpady zbierane selektywnie w pojemniku na odpady komunalne zmieszane (worek czarny).

Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

- W przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się pozostawienie informacji o  naruszeniu regulaminu w zakresie zbierania selektywnego u zarządcy  budynku.

- Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ochrony danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002r Nr 101 poz 926 ze zmianami).

- Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.

## Sprawozdawczość

- Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca złożyć sprawozdanie z wykonywanych usług, według załączonego przez Zamawiającego wzoru sprawozdania oraz karty przekazania odpadów. Sprawozdanie oraz karta przekazania odpadów będą podstawą do wystawienia faktury dla Wykonawcy.

- Wykonawca otrzyma od Gminy dane dotyczące wykazu nieruchomości oraz deklarowany sposób zbierania odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

- Zamawiający, co tydzień będzie przekazywał drogą e-mailową zmiany w bazie danych nieruchomości. Wykonawca uwzględni te zmiany w sprawozdaniu miesięcznym, jeśli takie zmiany będą.

- Co najmniej jeden raz w miesiącu wykonawca i Zamawiający uzgodnią spójność baz danych.

- Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

- Wykonawca złoży sprawozdanie miesięczne zgodnie z załączonym wzorem.

- Wykonawca zgodnie z przepisami prawa złoży, kwartalne sprawozdanie. Sprawozdanie należy przekazać Burmistrzowi, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

## Reklamacje

- Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do gminy, Gmina przekaże informację o reklamacji drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 24 godzin  od otrzymania e-maila.

- W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak by została zgłoszona przez gminę. Wykonawca poinformuje gminę o każdej zgłoszonej do niego reklamacji.

- Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez wezwania gminy.

- Reklamacje budzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie gminie potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

- Reklamacje budzące wątpliwości (np. naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości) zostaną udokumentowane w sposób opisany w rozdz. 3.5 ust 6. pkt. g).

# Warunki techniczne, jakie ma spełniać wykonawca

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zapewnienia odpowiedniego usytuowania (max. 60 km od granic Gminy Halinów) i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122)

## Środki transportu i urządzenia do zbierania odpadów komunalnych

- Wykonawca winien dysponować, w celu realizacji usługi następującymi pojazdami:

Tabela 6 Wymagania jakie powinny spełniać pojazdy do zbierania odpadów

| Rodzaj Pojazdy | Parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- |
| cztery pojazdy bezpylne przystosowane do odbierania odpadów komunalnych | o pojemności min 10m3 i z funkcją kompaktującą |
| dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych | o pojemności min 10m3 |
| pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, do których droga dojazdowa ma szerokość ok. 3 m | o pojemności do 5m3 |

- Dla frakcji tworzyw sztucznych, metali oraz dla frakcji papieru i opakowań wielomateriałowych dopuszcza się stosowanie pojazdów z zabudową kompaktującą .

- Dla odpadów wielkogabarytowych należy stosować samochód skrzyniowy bez funkcji kompaktującej.

- Dla odpadów selektywnie zebranych w kontenerach należy stosować pojazd umożliwiający podniesienie kontenera.

- Pojazdy do odbierania odpadów zmieszanych powinny być wyposażone w grzebieniowy, widłowy lub hakowy mechanizm załadowczy.

- W razie awarii pojazdu wykonawca zapewni pojazd zastępczy o parametrach wymaganych w tabeli 6.

- Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w przypadku samochodów podwykonawców wymagane jest oznakowanie samochodów podwykonawcy logiem, adresem i danymi kontaktowymi Wykonawcy;

- Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

- Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

- Pojazdy i urządzenia muszą być utrzymane w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

- Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu a konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

- Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

- Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, system musi umożliwiać weryfikację tych danych.

- Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.

- Wykonawca musi posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także organom kontrolnym.

- Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego jedno stanowisko oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami do korzystania, umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd on-line monitoringu GPS. Strony uzgodnią na etapie podpisania umowy warunki techniczne takiego dostępu (np. dostęp przez Internet).

- Wykonawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać przez okres 5 lat dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń.

# Liczba gospodarstw  w gminie Halinów

Tabela 7 Liczba gospodarstw w gminie Halinów z podziałem na sołectwa

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba gospodarstw |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miasto Halinów | 1008 |
| 2 | Brzeziny | 64 |
| 3 | Budziska | 93 |
| 4 | Cisie | 246 |
| 5 | Chobot | 47 |
| 6 | Desno | 49 |
| 7 | Długa Kościelna | 285 |
| 8 | Długa Szlachecka | 247 |
| 9 | Grabina | 82 |
| 10 | Hipolitów | 515 |
| 11 | Józefin | 277 |
| 12 | Kazimierów | 108 |
| 13 | Królewskie Brzeziny | 25 |
| 14 | Krzewina | 67 |
| 15 | Michałów | 115 |
| 16 | Mrowiska | 63 |
| 17 | Nowy Konik | 117 |
| 18 | Okuniew | 608 |
| 19 | Stary Konik | 54 |
| 20 | Wielgolas Brzeziński | 179 |
| 21 | Wielgolas Duchnowski | 108 |
| 22 | Zagórze | 53 |
| 23 | Żwirówka | 20 |
| Razem | 4430 |