ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

Wymagania taktyczno – techniczne dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w układzie napędowym 4x4 uterenowiony dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie

| LP | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca (Oferent) Opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne* lub TAK/NIE * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania Podstawowe |  |
| 1.1 | Pojazd ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. | TAK NIE |
| 1.2 | Pojazd ma spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 | TAK NIE |
| 1.3 | Pojazd ma spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „ | TAK NIE |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne w dniu przekazania samochodu zamawiającemu | TAK NIE |
| 2 | Parametry Techniczno – Użytkowe |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo gaśniczej ( pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem ) do 16000kg | ………………………………… kg |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny /olej napędowy o mocy min 280 KM | …………………………………………KM |
| 2.3 | Wymiary pojazdu: długość - max 8000 mm szerokość - max 2600 mm wysokość - max 3100 mm | …………………………………….……mm …………………………….…………. mm …………………………………………. mm |
| 3 | Podwozie z Kabiną |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | Rok produkcji …………..……………………… |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4uterenowionym : Z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych . Z blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu i tylnego mostu . Z blokadą mechanizmu międzyosiowego Z napędem stałym osi przedniej na osi przedniej koła pojedyncze na osi tylnej koła podwójne pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi pojazd wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie silnik wyposażony w hamulec silnikowy samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska ( czystości spalin) spełniający normę emisji spalin – min EURO 5 | TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE |
| 3.3 | Zawieszenie Osi przedniej i tylnej : mechaniczne resory paraboliczne amortyzatory teleskopowe stabilizator przechyłów | TAK NIE TAK NIE TAK NIE |
| 3.4 | kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 ( siedzenia przodem do kierunku jazdy ) wyposażona w : klimatyzację indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla Dowódcy niezależny układ ogrzewania umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym poręcze do trzymania w tylnej części kabiny zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny elektryczne sterowanie szyby po stronie kierowcy i dowódcy elektryczne sterowanie lusterek po stronie kierowcy i dowódcy lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane lampy przeciwmgielne z przodu jazdy zewnętrzne ściana tylnej kabiny z możliwością umiejscowienia uchwytów na aparaty powietrzne uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. odblokowanie każdego Aparatu indywidualnie w przypadku gdy aparaty nie są przewożone , wstawienie oparć w miejsce mocowania aparatów schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny | TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE |
| 3.5 | W kabinie kierowcy : radiostacja przewoźna min 125 kanałów , wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków podest do ładowania radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem sygnalizator otwarcia żaluzji skrytek i podestów główny wyłącznik oświetlenia skrytek sterowanie zraszaczami sterowanie niezależne ogrzewania kabiny i przedziału pracy autopompy kontrolka włączenia autopompy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku wskaźnik niskiego ciśnienia wskaźnik wysokiego ciśnienia | TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE |
| 3.6 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu | TAK NIE |
| 3.7 | Pojazd wyposażony w integralny układ ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła z gniazdem przyłączeniowym . Ładowarka prostownik zamontowana na samochodzie | TAK NIE |
| 3.8 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej | TAK NIE |
| 3.9 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego | TAK NIE |
| 3.10 | wylot spalin skierowany na lewą stronę | TAK NIE |
| 3.11 | pojazd wyposażony w hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia o masie min 10 ton | TAK NIE |
| 3.12 | ogumienie uniwersalne szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych | TAK NIE |
| 3.13 | pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu | TAK NIE |
| 3.14 | kolor samochodu : elementy podwozia , rama – w kolorze czarnym błotniki i zderzaki w kolorze białym żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminiowym kabina zabudowa – w kolorze czerwonym | TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE |
| 4. | Zabudowa Pożarnicza |  |
| 4.1 | Maksymalna wysokość całkowita 3100 mm | ………………….. mm |
| 4.2 | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. | TAK NIE |
| 4.3 | Balustrady ochronne boczne - dachu wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych | TAK NIE |
| 4.4 | Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z aluminium | TAK NIE |
| 4.5 | Po trzy skrytki na bokach w układzie 3+3+1 | TAK NIE |
| 4.6 | Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno –maskująca | TAK NIE |
| 4.7 | Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami | TAK NIE |
| 4.8 | Otwieranie lub wysuwanie podestów sygnalizowany w kabinie kierowcy | TAK NIE |
| 4.9 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu | TAK NIE |
| 4.10 | Skrytki na sprzęt i wyposarzenie zamykane żaluzjami aluminiowymi (zamykanymi dodatkowo na jeden kluczyk . dodatkowo zabezpieczane przed otwarciem w czasie jazdy. | TAK NIE |
| 4.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna – dachu wykonana z specjalnych profilowanych materiałów. | TAK NIE |
| 4.12 | Na dachu samochodu zamontowana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt | TAK NIE |
| 4.13 | Pojazd ma posiadać drabinkę do wejścia na dach | TAK NIE |
| 4.14 | Powierzchnie platform podestów roboczych wykonane z materiałów antypoślizgowych | TAK NIE |
| 4.15 | Zbiornik wodny 2500 L wykonany z materiałów kompozytowych | TAK NIE |
| 4.16 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczalnych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego | TAK NIE |
| 4.17 | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu samochodu | TAK NIE |
| 4.18 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i środka pianotwórczego do minimum dwóch nasad tłocznych 75, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego , zraszaczy | TAK NIE |
| 4.19 | W przedziale pracy autopompy na tablicy sterującej musi być zamontowany włączniki do uruchomienia silnika pojazdu | TAK NIE |
| 4.20 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem połączony z radiotelefonem w samochodzie | TAK NIE |
| 4.21 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika | TAK NIE |
| 4.22 | Działko Wodno-Pianowe o regulowanej wydajności zamontowane na dachu pojazdu z nakładka do piany. | TAK NIE |
| 4.23 | Samochód wyposażony musi być w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości min 60 m zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. | TAK NIE |
| 4.24 | Samochód musi posiadać instalację układu zraszaczy zasilanych od Autopompy | TAK NIE |
| 4.25 | Pojazd ma posiadać w wysuwany maszt oświetleniowy o mocy 2000 W. Wysuwany minimum do 5 metrów | TAK NIE |
| 5. | Wyposażenie |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy dostarczony z podwoziem minimum: 1 klin 1 klucz do kół podnośnik hydrauliczny z dźwignią trójkąt ostrzegawczy apteczka gaśnica | TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE |
| 6. | Oznaczenie |  |
| 6.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy Dwa półkola „OSP z nazwa miejscowości i herbem w środku . Oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP | TAK NIE |
| 7. | Ogólne |  |
| 7.1 | Gwarancja: Podstawowa na samochód 24 miesiące Na zabudowę pożarnicza 36 miesięcy Układ napędowy wraz z podzespołami 36 miesięcy | TAK NIE TAK NIE TAK NIE |

* Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowo „tak” lub „nie”, a w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ (art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

** Podkreślić właściwe lub przekreślić niewłaściwe

Potwierdzam(y)  powyższe dane

….………………………………………

pieczątka i podpis wykonawcy

##### ( osoby uprawnionej)